## Slide 1
PESTICIDI U OKOLIŠU
dr. sc. Gordana Mendaš Starčević, dipl. ing. kem.
Jedinica za biokemiju i organsku analitičku kemiju
www.imi.hr
dov.imi.hr

## Slide 2: Mikroonečišćenja
Pesticidi
Farmaceutski proizvodi
Proizvodi za osobnu higijenu
POPS
Ugljikovodici
Nemetali
(As, Sb)
Metali (Cd, Pb, Hg) radioaktivni elementi
Hormoni

## Slide 3: Kemijske tvari koje se rabe za zaštitu od biljnih i životinjskih nametnika.
PESTICIDI
Herbicidi
Insekticidi
Algicidi
Fungicidi
Regulatori rasta
Repelenti
Baktericidi
Rodentocidi
Akaricidi
Nematocidi
Močila

## Slide 4: Vrste pesticida
PESTICIDI
BIOPESTICIDI
Mikroorganizmi:
Bakterije,gljivice, virusi, protozoe
Biokemijski spojevi: GM biljke
Prirodni spojevi u biljkama: feromoni i enzimi
Sintetski spojevi:
Organofosforni
Organoklorirani
Karbamati

## Slide 5: Primjena pesticida
POLJOPRIVREDA
NEPOLJOPRIVREDNE POVRŠINE
PARKOVI I REKREACIJA
JAVNA HIGIJENA
KUĆNI LJUBIMCI
REPELENTI

## Slide 6: Potrošnja pesticida u RH za 2012. godinu
Chart: 
| Herbicidi | Fungicidi | Zoocidi
 | 47 | 50 | 3
Izvor: Studija Utjecaj poljoprivrede na onečišćenje površinskih i podzemnih voda u Republici Hrvatskoj, Agronomski fakultet Zagreb, 2014.
Chart: 
| Triazini | Kloracetamidi | Aminofosfatni | Ostali
 | 18 | 28 | 27 | 27
157 aktivnih tvari od (210 registriranih u RH)
2 kg a.t. / ha obrađenog zemljišta

## Slide 7: Povijest
Chrysanthemum cinerariifolium
PYRETHRUM

## Slide 8: Povijest
1939. g.
1962.
1970.
1972.
2004.-
Paul Meller otkriva DDT
Rachel Carlson, Silent Spring (DDT)– početak pokreta za zaštitu okoliša
osnovana EPA
zabranjen DDT
Stockholmska konvencija o POPs
Bioakumuliranje
VRIJEME
Biomagnifikacija
Razina zagađivala

## Slide 9: Pesticidi – prednosti i nedostaci
Povećanje prinosa
Suzbijanje bolesti
Higijenski uvjeti
Kontrola agresivnih korova
Skladištenje hrane
Onečišćenje okoliša
Toksični za ljude i okoliš
Zagađenost tla
Ispiranje u površinske I podzemne vode
Rezistencija
Prijetnja bioraznolikosti

## Slide 10: Prijenos i razgradnja u okolišu
TLO
PODZEMNE VODE
POVRŠINSKE VODE
ISPIRANJE
fotodegradacija
Kem i mikrobiol razgradnja
Sorpcija
oborine
hlapljenje
hlapljenje

## Slide 11: Putevi izloženosti
kućanstva
okoliš
tlo
hrana
inhalacija
dermalna apsorpcija
ingestija

## Slide 12
OPENTOX Organska zagađivala u okolišu - markeri i biomarkeri toksičnosti
Direktiva 2009/128/EC (Tematska strategija o održivoj uporabi pesticida EU)
Collegium Ramazzini Statement
Projekt financira Hrvatska zaklada za znanost pod brojem 8366
http://opentox.imi.hr/
Kontrola prekomjerne uporabe pesticida radi smanjenja njihovih štetnih učinaka na ljudsko zdravlje i okoliš

## Slide 13
EU PROPISI
Directives 2000/60/EC (Water Framework Directive)
Directive 2013/39/EU:
priority substances in the field of water policy
Decision 2015/495/EU: “watch list” novih 10 spojeva

## Slide 14: Monitoring pesticida
Bio
Tlo
Voda

## Slide 15: Jedinica za biokemiju i organsku analitičku kemiju

## Slide 16
UZORKOVANJE
EKSTRAKCIJA NA ČVRSTOJ FAZI: C18 I SDB
KVANTITATIVNA ANALIZA: HPLC-UV DAD
Pesticidi u površinskim, podzemnim i pitkim vodama

## Slide 17: Herbicidi u površinskim, podzemnim i pitkim vodama u Zagrebu i okolici 2014.
Vodovodna voda
Podzemna voda
Površinska voda
Uzorkovanje jednom mjesečno tijekom 2014. godine:
7 površinskih voda (84 uzorka)
15 podzemnih voda (180 uzoraka)
21 vodovodna voda (252 uzorka)
S. Fingler i sur., Environ. Sci. Poll. Res. (2016) DOI: 10.1007/s11356-016-7074-6)

## Slide 18: Površinska voda
Chart: Concentration / ng L-1
Atrazine | 9 | 12 | 8 | 7 | 14 | 7 | 14 | 9 | 5 | 7 | 5
Terbuthylazine | 6 | 6 | 9 | 51 | 132 | 24 | 8 | 6 | 3 | 4
DEA | 33 | 17 | 35 | 12
DIA | 19 | 17 | 25 | 43
DET | 79 | 16 | 31 | 18
Acetochlor | 13 | 39 | 174 | 11 | 5
Metolachlor | 9 | 6 | 6 | 13 | 73 | 154 | 35 | 10 | 14 | 5 | 6 | 6
Chlortoluron | 12 | 11 | 36 | 27 | 19
Isoproturon | 71 | 13 | 46 | 33
Diuron | 10 | 40
Linuron | 10 | 28 | 20
Chart: Concentration / ng L-1
Atrazine | 9 | 12 | 8 | 7 | 14 | 7 | 14 | 9 | 5 | 7 | 5
Terbuthylazine | 6 | 6 | 9 | 51 | 132 | 24 | 8 | 6 | 3 | 4
DEA | 33 | 17 | 35 | 12
DIA | 19 | 17 | 25 | 43
DET | 79 | 16 | 31 | 18
Acetochlor | 13 | 39 | 174 | 11 | 5
Metolachlor | 9 | 6 | 6 | 13 | 73 | 154 | 35 | 10 | 14 | 5 | 6 | 6
Chlortoluron | 12 | 11 | 36 | 27 | 19
Isoproturon | 71 | 13 | 46 | 33
Diuron | 10 | 40
Linuron | 10 | 28 | 20

## Slide 19: Voda za piće
Chart: Concentration / ng L-1
| January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December
Atrazine | 32 | 24 | 20 | 22 | 21 | 19 | 27 | 20 | 19 | 21 | 22 | 22
Terbuthylazine | 12 | 11 | 8 | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7
DEA | 35 | 32 | 30 | 11 | 33 | 31 | 22 | 19
DIA | 11
Acetochlor | 69 | 52 | 40 | 22 | 17 | 12 | 28 | 18 | 11 | 18 | 11 | 12
Metolachlor | 8 | 8 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 2 | 3
Chlortoluron | 19 | 10
Diuron | 12

## Slide 20: Podzemna voda
Chart: Concentration / ng L-1
Atrazine | 19 | 21 | 19 | 18 | 21 | 16 | 20 | 16 | 14 | 15 | 20 | 17
Terbuthylazine | 11 | 8 | 7 | 6 | 7 | 5 | 10 | 8 | 9 | 9 | 6 | 7
DEA | 26 | 15 | 26 | 26 | 21 | 21
DIA | 10 | 13 | 45 | 42 | 11
DET | 16 | 19
Acetochlor | 27 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 3 | 5
Metolachlor | 7 | 5 | 7 | 13 | 10 | 34 | 11 | 6 | 16 | 12 | 12 | 13
Chlortoluron | 11 | 20 | 10 | 15 | 11 | 17 | 11 | 20 | 11
Isoproturon | 16 | 10 | 10
Diuron | 12 | 10 | 10 | 20
Linuron | 11

## Slide 21: Atrazin: Usporedba s rezultatima istraživanja 1990.-2000. godine
UZORAK | Učestalost | Raspon koncentracija ng/l | Median ng/l
Vodovodna voda | 85 % 85 % | 10-220 2-70 | 70 16
Podzemna voda | 95 % 61 % | 10-690 2-56 | 60 7
Površinska voda | 90 % 29 % | 20-730 4-18 | 40 0
Drevenkar i sur. Intern. J. Environ. Anal. Chem. (2004), 84,207-2016.

## Slide 22: Pesticidi u hrani
Ministarstvo poljoprivrede – Nacionalni program praćenja ostataka pesticida u i na hrani
Chart: 
 | 0.83 | 0.08 | 0.09
83 %
8 %
9 %
Uzorci koji ne sadrže pesticide
1 pesticid<MDK
> 1 pesticid<MDK
Izvor: Ministarstvo poljoprivrede, Godišnje izvješće o provedbi nacionalnog programa praćenja (monitoringa) ostataka pesticida u i na hrani za razdoblje 2014. godine

## Slide 23: Utjecaj obrade hrane na razinu pesticida
pranje u vodi
smrzavanje
cijeđenje soka
guljenje
pranje s detergentom
kuhanje
40 %
100 %
Izvor: J Food Sci Technol 2014 Feb;51(2):201-20. doi: 10.1007/s13197-011-0499-5.

## Slide 24: Pesticidi u voću i povrću
The clean 15
The Dirty Dozen

## Slide 25
Hvala na pažnji
Gordana Mendaš Starčević
Jedinica za biokemiju i organsku analitičku kemiju
gmendas@imi.hr
www.imi.hr
dov.imi.hr